Załącznik nr 2a do umowy

Wykaz autobusów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy

Pojazdami udostępnionymi Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji usług przewozowych zgodnie z treścią  punktu III ust. 3.1 SIWZ są:

1. Pojazdy typu C – w ilości 1 szt.

- Wykaz pojazdów:

| Lp. | Nr boczny | Marka | Model | Rok produkcji | Nr VIN | Nr rejestracyjny | Stan licznika na dzień przekazania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 12 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |

2) Parametry techniczne pojazdów:

| Lp. | Cecha, parametr |
| --- | --- |
| 1. | Wielkość | długość - 12,0 m, szerokość całkowita 2,55 m, wysokość całkowita 3,04 m. |
| 2. | Liczba miejsc do przewozu pasażerów | ogółem: 95, w tym: 29 siedzących miejsc pasażerskich (bez kierowcy). |
| 3. | Liczba drzwi pasażerskich | troje, w układzie 2-2-2. |
| 4. | Podłoga | 100% niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu, wszystkie drzwi bezstopniowe. |
| 5. | Liczba osi | dwie. |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita | do 18 000 kg. |
| 7. | Silnik | o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6. |
| 8. | Skrzynia biegów | automatyczna ze zintegrowanym retarderem. |

2. Pojazdy typu B – w ilości 7 szt.

1) Wykaz pojazdów:

| Lp. | Nr boczny | Marka | Model | Rok produkcji | Nr VIN | Nr rejestracyjny | Stan licznika na dzień przekazania autobusu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 10 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |
| 2 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 10 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |
| 3 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 10 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |
| 4 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 10 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |
| 5 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 10 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |
| 6 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 10 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |
| 7 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Solaris | Urbino 10 | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |

2) Parametry techniczne pojazdów:

| Lp. | Cecha, parametr |
| --- | --- |
| 1. | Wielkość | długość : 10,5 szerokość całkowita 2,55 m, wysokość całkowita do 3,04 m. |
| 2. | Liczba miejsc do przewozu pasażerów | ogółem: 80, w tym: 25 siedzących miejsc pasażerskich (bez kierowcy). |
| 3. | Liczba drzwi pasażerskich | troje, w układzie 2-2-2. |
| 4. | Podłoga | 100% niska podłoga wzdłuż całego ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu, wszystkie drzwi bezstopniowe. |
| 5. | Liczba osi | dwie. |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita | do 18 000 kg. |
| 7. | Silnik | o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6. |
| 8. | Skrzynia biegów | automatyczna ze zintegrowanym retarderem. |

3. Pojazdy typu A – w ilości 3 szt.

1) Wykaz pojazdów

| Lp. | Nr boczny | Marka | Model | Rok produkcji | Nr VIN | Nr rejestracyjny | Stan licznika na dzień przekazania autobusu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Autosan | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |  |
| 2 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Autosan | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |  |
| 3 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Autosan | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | 2019 | Uzupełnić po przekazaniu autobusów | Uzupełnić po przekazaniu autobusów |  |

2) parametry techniczne pojazdów:

| Lp. | Cecha, parametr |
| --- | --- |
| 1. | Wielkość | długość : 8,55 m, szerokość całkowita : 2,49 m wysokość całkowita :2,86 m |
| 2. | Liczba miejsc do przewozu pasażerów | ogółem: 61, w tym 20 siedzących miejsc pasażerskich (bez kierowcy). |
| 3. | Liczba drzwi pasażerskich | dwoje, w układzie 1-2-0 |
| 4. | Podłoga | niska podłoga wzdłuż ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu między pierwszymi a drugimi drzwiami |
| 5. | Liczba osi | dwie. |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita | do 16 000 kg. |
| 7. | Silnik | o zapłonie samoczynnym spełniającym normę EURO-6. |
| 8. | Skrzynia biegów | automatyczna ze zintegrowanym retarderem. |