Załącznik nr 4b do SIWZ (Załącznik nr 3b do umowy)

Wykaz pojazdów DOSTĘPNYCH Wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w komunikacji miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach ZKG KM w Olkuszu”, oświadczam, że następujące autobusy niskopodłogowe są nam dostępne:

1. Parametry ogólne:

| Lp. | Nazwa autobusu | Typ | Rok produkcji | Norma euro | Ilość miejsc stojących/siedzących | Ilość drzwi | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Autobusy rezerwowe |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2. Każdy z oferowanych przez Wykonawcę autobusów w każdym  roku trwania zamówienia nie może być starszy niż 10 lat.

3. Wyposażenie dodatkowe:

| lp. | Zespół, instalacja | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura informacyjna | Elektroniczne tablice diodowe zewnętrzne i wewnętrzne; przednia pełnowymiarowa dwurzędowa, wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy, rozdzielczość boczna wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy dwurzędowa, tylna wyświetlająca numer linii dwurzędowa, Kasowniki biletowe: przynajmniej po jednym przy każdych drzwiach co najmniej 13 cyfrowe umożliwiające zaprogramowanie podanych kodów cyfrowych oraz tekstu. Zapowiedź głosowa* |
|  | System monitoringu | System monitoringu wizyjnego będzie składać się z kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu oraz rejestratora cyfrowego lub analogowego. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. W skład systemu będzie wchodzić także oprogramowanie, umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych. Kamery: 3 sztuki wewnątrz autobusu (2 szt. przedział pasażerski, 1 szt. stanowisko kierowcy). Rejestrator z możliwością ciągłej rejestracji obrazu oraz jego przechowywanie przez okres 7 dni. |
|  | Ogrzewanie i wentylacja | Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy. Ogrzewanie realizowane przez grzejniki konwektorowe i nagrzewnice wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika lub z niezależnego ogrzewania: 3 nagrzewnice w przedziale pasażerskim, dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy uwzględniająca nawiew powietrza w kierunku kończyn dolnych kierowcy, ogrzewanie oraz chłodzenie przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę. Wentylacja naturalna poprzez przesuwne lub uchylne górne części okien bocznych: min. 25% okien bocznych, z możliwością ryglowania mechanicznego, pokrywy dachowe zapewniające prawidłową wentylację wewnątrz pojazdu: min. 2 pokrywy dachowe. |
|  | Biletomaty* | Podstawowe funkcje automatu: Interakcja z pasażerem za pomocą wielofunkcyjnego ekranu dotykowego. Zakup przez pasażera papierowego biletu w taryfie zgodnej z wymaganiami Organizatora . Pozwalać na przyjęcie płatności monetami o wszystkich nominałach z zakresu 10gr ÷ 5zł. Pozwalać na wydanie reszty monetami o wszystkich nominałach z zakresu 10gr ÷ 2zł. Umożliwiać zwrot wrzuconej kwoty po anulowaniu transakcji przez pasażera. Dokonanie płatności za bilety za pomocą bezstykowych kart płatniczych. Rejestrację wszystkich zdarzeń: związane z wydawaniem biletów, stanem modułów i czynnościami serwisowymi. Zapewniać wymianę danych, w tym przekazywanie bezprzewodowo raportów dobowych ze sprzedaży do systemu centralnego. Obsługę Elektronicznej Karty Miejskiej po ewentualnym wprowadzeniu jej w przyszłości. Biletomat musi być wyposażony przynajmniej w: Obudowę i cechy konstrukcyjne spełniające n/w parametry: Obudowa powinna być odporna na uszkodzenia i warunki otoczenia, wykonana ze stali w kolorze uzgodnionym z Organizatorem. Mocowana na stałe do elementów konstrukcyjnych pojazdu w sposób uniemożliwiający kradzież biletomatu lub otwarcie jego drzwi przez nieautoryzowane osoby. Krawędzie zewnętrzne obudowy ukształtowane tak, aby nie powodowały uszkodzenia odzieży lub zranienia pasażera. Biletomat powinien być przeznaczony do instalacji wewnątrz pojazdu i funkcjonować prawidłowo w zakresie temperatur: od -25oC do +50oC. Biletomat powinien być wyposażony w funkcję podgrzewania w przypadku wystąpienia niskich temperatur oraz wentylacji i automatycznego wyłączania w celu ochrony przed przegrzaniem. Konstrukcja powinna uwzględniać możliwość montażu automatu w wersji wiszącej do ściany pojazdu lub na stelażu wewnątrz pojazdu. Konstrukcja powinna być odporna na wstrząsy jakie występują w trakcie typowej eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej. Obudowa powinna być zabezpieczona zamkiem patentowym i mechanizmem ryglowym z blokadą mechaniczną, który uniemożliwia otwarcie siłowe. Wnęka odbiorcza zwróconego bilonu i wydrukowanego biletu podświetlona w trakcie realizacji transakcji. Biletomat powinien posiadać akustyczny alarm lokalny oraz alarm zdalny do systemu centralnego. Alarmy powinny być uruchamiane bezzwłocznie przy nieautoryzowanych próbach otwarcia biletomatu. Otwory operacyjne automatu powinny spełniać następujące wymagania: Otwór wrzutowy i wydawania powinny być zabezpieczone przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych oraz próbami celowego zapchania, zalania lub uszkodzenia. Otwór wrzutowy powinien być otwierany wyłącznie na czas przyjmowania opłaty. Otwór wydawania powinien być dodatkowo zabezpieczony przed niekontrolowanym wypadaniem wrzucanych lub wyrzucanych przedmiotów (pieniędzy, biletów). Ekran dotykowy, spełniający n/w wymagania: Interakcja z użytkownikiem poprzez wandaloodporny wyświetlacz z nakładką dotykową. Ekran musi być odporny na działanie naturalnych czynników zewnętrznych (temperatura, wilgoć). Dodatkowo musi być odporny na próby uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz na zarysowania (wandaloodporny). Umożliwiający przejrzysty sposób komunikacji z podróżnym w trzech językach (polski, angielski, niemiecki). Po wybraniu języka obcego nastąpi automatyczny powrót do języka polskiego po zdefiniowanym czasie. Moduł pobierania opłat monetami spełniający n/w wymagania: Powinien pozwalać na przyjęcie płatności monetami o wszystkich nominałach z zakresu 10gr ÷ 5zł oraz posiadać inteligentny system wydawania reszty monetami o wszystkich nominałach z zakresu 10gr ÷ 2zł. Automat powinien być wyposażony w elektroniczny akceptor monet wykluczający możliwość przyjęcia fałszywych monet. W przypadku anulowania transakcji automat musi zwrócić monety w tej samej wartości, które zostały przyjęte bezpośrednio przed anulowaniem ostatniej transakcji. Kasetę na monety, spełniającą n/w wymagania: Wykonana ze stali nierdzewnej i mieszczącą min. 3000 monet. Autoryzowane wyjęcie kasety końcowej z automatu powinna mieć możliwość wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia weryfikowane podczas autoryzacji dostępu poprzez podanie kodu PIN oraz specjalny klucz. Mechanizm kasety powinien uniemożliwiać jej wyjęcie i ponowne włożenie bez otwierania. W przypadku braku monet do wydawania reszty, automat musi w ciągu 5 minut wysłać informacje do centrum obsługi. W przypadku napełnienia kasety końcowej na monety w 80%, automat musi w ciągu 5 minut wysyłać informacje do centrum obsługi. Czytnik kart zbliżeniowych w standardzie MIFARE, umożliwiający odczyt oraz zakodowanie kontraktu na elektronicznej karcie bezstykowej w systemie biletu elektronicznego, który Organizator może wprowadzić w przyszłości. Moduł płatności bezgotówkowych, spełniający n/w wymagania: Ma umożliwiać transakcje bezstykowymi kartami bankowymi. Powinien być wyposażony w czytnik zbliżeniowych kart płatniczych umożliwiający transakcję kartami co najmniej w systemach VISA i MasterCard. Moduł drukujący spełniający n/w wymagania: 1 drukarka termiczna, monochromatyczna, z pełną obsługą grafiki, o rozdzielczości co najmniej 200 DPI umożliwiającą druk tekstu oraz grafiki, w tym kodu 2D. Nadruk na biletach powinien zawierać minimum: numery kolejne biletów, nazwę i logo Organizatora, datę, godzinę i minutę zakupu, wartość biletów, w tym VAT, rodzaj i krótki opis zastosowanej ulgi biletów, adnotacje taryfowe np. „Bilet jednokrotnego kasowania ,proszę zachować do kontroli”, itp. Każdy bilet papierowy powinien posiadać unikatowy kod oraz zabezpieczenia: włókna fluoroscencyjne widoczne w świetle UV. hologram. Drukarka współpracująca z rolką papieru o gramaturze od 80 g/m2 do 140 g/m2. Automat musi mieć możliwość drukowania biletów o wymiarach 70mm x 35mm. Zapewniający sygnalizacją końca i zbliżającego się końca papieru (min. – 10% pozostałości). Posiadający gilotynę o trwałości min. 1 milion cięć dla papieru o gramaturze 80 – 140 g/m2. Umożliwiająca wydruk z rolki. Nadruk na bilecie musi zawierać dane taryfowe biletu zgodnie z formatami przyjętymi przez Organizatora. Szczegółowe dane zostaną określone na etapie realizacji. System zasilania oraz podtrzymywania bateryjnego, spełniający n/w wymagania: Biletomat powinien być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania, jakim jest pokładowa sieć elektryczna pojazdu. Biletomat powinien być wyposażony we własny akumulator, podtrzymujący pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego co najmniej na czas umożliwiający zakończenie procedury obsługi pasażera i kontrolowane zamknięcie systemu. Podtrzymywany bateryjne zegar czasu do oznaczania daty i czasu zakupu biletu z dokładnością do jednej sekundy, z automatyczną synchronizacją. Wbudowany system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii poinformuje o niej, np. za pomocą sygnalizacji świetlnej i komunikatów na wyświetlaczu oraz rejestruje w pamięci kody błędów. Biletomat będzie blokował możliwość sprzedaży, jeśli rolka z papierem do wydruków skończy się lub nie będzie założona. |

* - nie jest wymagane w taborze rezerwowym

Kolorystyka autobusów ma być uzgodniona z Zamawiającym.

…………….……………………. dnia ………….……. r.

(miejscowość)					…………………………………………

podpis